## Slide 1
ROS2 로봇암 시뮬레이션
두산 E0509 협동로봇 제어 GUI 프로젝트

## Slide 2
프로젝트 개요
• ROS2 환경에서 두산 E0509 로봇암 시뮬레이션 제어
• 사용자 입력 좌표로 End-Effector 이동
• PyQt5 기반 GUI로 직관적인 조작 제공
•
• 개발 환경
• Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble
• Python 3.10 + PyQt5
• Gazebo + Doosan Emulator (Docker)

## Slide 3
시스템 아키텍처
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 사용자 (GUI 입력) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MainWindow (PyQt5 GUI) │ │ 좌표 입력 / 옵션 설정 / 상태 모니터링 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MoveThread (QThread) │ │ 비동기 이동 명령 / 정지 플래그 감시 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ RobotController │ │ ROS2 서비스 호출 (MoveLine, MoveJoint, MoveStop, Ikin) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Doosan Emulator + Gazebo Simulation │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Slide 4
GUI 구성 (2열 레이아웃)
왼쪽: 제어 패널
• 프리셋 위치 버튼 (홈, 전방, 좌측 등)
• 좌표 입력 (X, Y, Z, RX, RY, RZ)
• 역기구학(Ikin) 검증 후 목록 추가
• 좌표 목록 관리 (삭제, 저장, 불러오기)
• 옵션 설정 (절대/상대, 속도, 가속도)
• 실행/정지 버튼
• 이전 위치 복귀 / 홈 복귀
오른쪽: 상태 모니터
• 로봇 연결 상태 표시
• 동작 상태 (대기/이동중/완료/정지/오류)
• 관절 각도 (J1~J6, degree)
• End-Effector 위치 (X, Y, Z mm)
• 실시간 로그 출력
•
• ※ 상단 상태바로 핵심 정보 요약

## Slide 5
주요 기능 - 동작 프로세스
• 1. 사용자가 목표 좌표 (X, Y, Z, RX, RY, RZ) 입력
• 2. 역기구학(Ikin) 서비스로 도달 가능 여부 검증
• 3. 검증 통과 시 좌표 목록에 추가
• 4. '실행' 클릭 시 MoveThread 시작 (별도 스레드)
• 5. MoveLine 서비스로 순차 이동
• 6. 실시간 관절/위치 상태 업데이트 (FK 계산)
• 7. 목표 도달 확인 (5mm 오차 허용)
• 8. '정지' 클릭 시 MoveStop으로 즉시 정지

## Slide 6
주요 기능 - 좌표 입력 및 옵션
• 좌표 입력
• 위치: X, Y, Z (mm) - Base 기준
• 자세: RX, RY, RZ (degree) - Roll, Pitch, Yaw
•
• 옵션 설정
• 절대 좌표: 로봇 베이스 기준 위치
• 상대 좌표: 현재 위치 기준 오프셋
• 속도: End-Effector 이동 속도 (mm/s)
• 가속도: End-Effector 가속도 (mm/s²)
•
• 프리셋 위치: 홈, 전방, 좌측, 우측, 높음, 낮음

## Slide 7
주요 기능 - 안전 및 편의 기능
• 안전 기능
• 정지 버튼: MoveStop 서비스로 즉시 정지
• 이전 위치 복귀: 마지막 도달 위치로 복귀
• 홈 복귀: 작업 자세(싱귤러리티 회피)로 이동
•
• 편의 기능
• 좌표 저장: JSON 파일로 좌표 목록 저장
• 좌표 불러오기: 저장된 파일에서 복원
• 작업 자세 전환: Ready Position으로 이동

## Slide 8
기술 스택
Core Technologies
• ROS2 Humble Hawksbill
• Python 3.10
• PyQt5 5.15+
• Gazebo Simulation
• Doosan Emulator (Docker)
ROS2 Services / Topics
• /dsr01/motion/move_line (직선 이동)
• /dsr01/motion/move_joint (관절 이동)
• /dsr01/motion/move_stop (정지)
• /dsr01/motion/ikin (역기구학)
• /dsr01/motion/fkin (순기구학)
• /dsr01/joint_states (관절 상태)

## Slide 9
스레드 구조 (QThread)
• 메인 스레드 (Qt Event Loop)
• GUI 이벤트 처리
• ROS2 spin_once 호출 (QTimer 10ms)
• 상태 업데이트 (QTimer 1000ms)
•
• MoveThread (워커 스레드)
• 좌표 목록 순회 및 이동 명령
• 서비스 응답 폴링
• 정지 플래그 감시
• 목표 도달 확인 (FK로 위치 계산)

## Slide 10
패키지 구조
• my_ros2_assignment/
• package.xml, setup.py, setup.cfg
• my_ros2_assignment/
• main_node.py - ROS2 노드 + Qt 통합
• gui/main_window.py - PyQt5 GUI
• robot/controller.py - 로봇 제어
• threads/move_thread.py - 이동 스레드
•
• 실행 명령: ros2 run my_ros2_assignment robot_gui

## Slide 11
데모 - GUI 스크린샷
[ GUI 스크린샷 삽입 ]

## Slide 12
요약
• 구현 완료 사항
• PyQt5 GUI (코드 직접 구현, 2열 레이아웃)
• 좌표 입력 및 목록 관리
• 절대/상대 좌표, 속도/가속도 설정
• 별도 스레드(QThread)로 이동 처리
• 실시간 상태 모니터링 (연결, 관절, 위치, 로그)
•
• 추가 구현 기능
• 안전 기능: 정지, 이전 위치 복귀, 홈 복귀
• 편의 기능: 좌표 저장/불러오기, 프리셋 위치

## Slide 13
감사합니다
Q & A